ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ 28-31/03/2007

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007

Άφιξη στη Δρέσδη.

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007

Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρείς επισκέψεις. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση και των τριών εγκαταστάσεων.

9:00: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Stadtreinigung Dresden GmbH (εικόνες 1 και 2) στην οποία γίνεται συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ιδιαιτερότητα της εταιρίας αυτής είναι η απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) για την αποσυναρμολόγηση και ταξινόμηση των συσκευών προς περαιτέρω επεξεργασία. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρίας μόνο το 50% των συσκευών που συλλέγονται είναι χαλασμένες και κάποιες από αυτές που ακόμη λειτουργούν στέλνονται έναντι ελάχιστου αντίτιμου σε αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. ένα πλυντήριο ρούχων στέλνεται έναντι 3 €). Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι ιδιωτικού δικαίου και ομοιάζει αρκετά με τις προτεινόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (ΚΕΑ) στους δήμους Τυρνάβου και Μυτιλήνης. Εντός της μονάδας υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες εργασίας (ανάλογα με την εισερχόμενη ποσότητα ΑΗΗΕ εντός της μονάδας) αποτελούμενες από 10 - 12 ΑμΕΑ. Η κάθε ομάδα έχει έναν επιβλέποντα προκειμένου να αποφεύγονται τραυματισμοί και η εν λόγω μονάδα να λειτουργεί απρόσκοπτα. Εκείνη την ημέρα λόγω των μικρών εισερχομένων ποσοτήτων ΑΗΗΕ εντός της μονάδας εργαζόταν μόνο μία ομάδα. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί και να τονιστεί ότι εντός της συγκεκριμένης μονάδας δεν πραγματοποιείται ανακύκλωση ΑΗΗΕ, παρά μόνο αποσυναρμολόγηση των συσκευών. Η μόνη περαιτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται στις οθόνες καθοδικού σωλήνα (CRT) που αποτυπώνεται στην εικόνα 1 και συγκεκριμένα είναι η ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση τους. Η ξενάγηση στην εν λόγω μονάδα καταγράφηκε σε video ώστε να υπάρξει πιθανότατα μεταφερσιμότητα των πρακτικών της μονάδας στις προτεινόμενες ΚΕΑ στους δήμους Τυρνάβου και Μυτιλήνης. Επιπλέον, στην εικόνα 2 παριστάνονται τα κατάλληλα απορριμματοκιβώτια εντός της μονάδας στα οποία γίνεται διαχωρισμός των τμημάτων των ηλεκτρονικών συσκευών.

| Εικόνα 1. Αποσυναρμολόγηση οθονών τηλεοράσεων | Εικόνα 2. Διαχωρισμός τμημάτων ηλεκτρονικών συσκευών |
| --- | --- |

Στο τέλος της ξενάγησης διανεμήθηκε στην υπεύθυνο της μονάδας το μονοσέλιδο από το annual report του 2006 του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής που περιγράφει το έργο (εικόνες 3 και 4).

| Εικόνα 3. Διανομή του μονοσέλιδου του έργου. | Εικόνα 4. Γραφεία της μονάδας επεξεργασίας ΑΗΗΕ στελεχωμένης από ΑμΕΑ. Φαίνεται και το μονοσέλιδο περιγραφής του έργου. |
| --- | --- |

Ακολουθεί ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό της μονάδας και από ΑμΕΑ στη διαλογή και αποσυναρμολόγηση ΑΗΗΕ. Στις εικόνες 7-11 παρουσιάζεται η διαδικασία αποσυναρμολόγησης των οθονών καθοδικού σωλήνα (CRT).

| Εικόνα 5. Αποσυναρμολόγηση ΑΗΗΕ. | Εικόνα 6. ΑμΕΑ στην αποσυναρμολόγηση ΑΗΗΕ. |
| --- | --- |
| Εικόνα 7. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης CRT. | Εικόνα 8. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης CRT. |

| Εικόνα 9. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης CRT. | Εικόνα 10. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης CRT. |
| --- | --- |

| Εικόνα 11. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης CRT. | Εικόνα 12. Μεταφορά τμημάτων αποσυναρμολογημένων ΑΗΗΕ προς περαιτέρω επεξεργασία. |
| --- | --- |

12:30: Ταυτόχρονα με την επίσκεψη στην παραπάνω μονάδα συλλογής και επεξεργασίας ΑΗΗΕ στελεχωμένης από ΑμΕΑ πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη σε εγκατάσταση μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (εικόνες 13 και 14), όπου και αυτή η ξενάγηση είναι καταγεγραμμένη σε video.

| Εικόνα 13. Αίθουσα συσκέψεων. | Εικόνα 14. Διάγραμμα ροής της εγκατάστασης. |
| --- | --- |

13:30: Ακολούθησε επίσκεψη σε κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρίας Wertstoffaufbereitung – WAD (εικόνες 15 και 16), στην ευρύτερη περιοχή της Δρέσδης. Στην εν λόγω εγκατάσταση πραγματοποιείται αρχικά διαχωρισμός αποβλήτων σε ανακυκλώσιμα υλικά και συγχρόνως επεξεργασία των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Κατά τη ξενάγηση παράχθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο ένα μέρους του παρατίθεται ενδεικτικά παρακάτω (εικόνες 17 – 24).

| Εικόνα 15. Λογότυπο εγκατάστασης. | Εικόνα 16. Κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. |
| --- | --- |
| Εικόνα 17. Εταιρία Wertstoffaufbereitung - WAD. | Εικόνα 18. Συσσωρευμένα απόβλητα προς επεξεργασία. |

| Εικόνα 19. Επεξεργασία ξύλινων αποβλήτων ανακαινίσεων κατοικιών. | Εικόνα 20. Μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης. |
| --- | --- |

| Εικόνα 21. Μέτρα προστασίας εργαζομένων. | Εικόνα 22. Εκκένωση αποβλήτων από κατάλληλο όχημα. |
| --- | --- |

| Εικόνα 23. Ψυγεία σε απορριμματοκιβώτιο προς περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση. | Εικόνα 24. Ανακύκλωση στρωμάτων. |
| --- | --- |

Οι ξεναγήσεις και οι μεταφράσεις στα αγγλικά στις τρεις προαναφερθείσες μονάδες επεξεργασίας πραγματοποιήθηκαν από τη Dr.-Ing. Christina Dornack.

Την ίδια ημέρα, στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης πραγματοποιούταν ημερίδα σχετικά με τη διαχείριση ΑΗΗΕ και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Γερμανία. Στην εν λόγω ημερίδα υπήρξε εργασία και παρουσίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του έργου EQUAL «Κοινωνική/ Επαγγελματική αποκατάσταση/ Ελπίδα για το περιβάλλον», με τίτλο «Ανάπτυξη για Κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία και Ελλήνων Αθίγγανων μέσω προγράμματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα», με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Η εργασία αυτή βρίσκεται τυπωμένη στα πρακτικά της ημερίδας στη γερμανική γλώσσα.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαχείρισης Βεβαρημένων Περιοχών στην Πίρνα. Εκεί στα πλαίσια έρευνας του εν λόγω εργαστηρίου, διεξάχθηκε επιτόπια παρατήρηση των δειγμάτων ΑΗΗΕ που είχαν ληφθεί από κάδους. Στη συνέχεια, στον ίδιο χώρο των εργαστηρίων περιγράφηκε στην Ελληνική αποστολή ο αποτεφρωτήρας ο οποίος λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή με καύσιμο το τελικό προϊόν της δεύτερης προαναφερθείσας μονάδας (μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας). Οι εικόνες 25, 26 και 27 αποτυπώνουν το θάλαμο καύσης του αποτεφρωτήρα καθώς επίσης και το κέντρου ελέγχου του.

| Εικόνα 25. Θάλαμος καύσης του αποτεφρωτήρα. Όψη από την πάνω πλευρά του αποτεφρωτήρα. | Εικόνα 26. Κέντρο ελέγχου του αποτεφρωτήρα. |
| --- | --- |

Εικόνα 27. Πλάγια όψη του θαλάμου καύσης του αποτεφρωτήρα.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2007

Αναχώρηση από τη Δρέσδη και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.